## Slide 1
Uyumsoft
bulut projeleri FKM (DRC) yaklaşımı
Ramazan ÖZTEMUR
Bilgi Teknolojileri Direktörü
Uyumsoft Bilgi Sistemleri A.Ş.
OpenInfraDay Turkiye 2022, İstanbul

## Slide 2
Uyumsoft Bulut
Kaynak | Kaynak Miktarı
İşlemci | 6.000 Çekirdek
Bellek | 16 TByte
Depolama | 10 PByte
6000 vcpu
16 TB RAM
10 PByte
~1500 VM

## Slide 3
Uyumsoft Bulut İhtiyacı ve Kullanımı
1994
Kuruluş
Destktop ERP
2013
Efatura
Özel
Entegratör
2022
2008
WEB ERP
2014
1.Bölge
2016
2.Bölge
2017
aaS, IaaS
2020
2XKaynak

## Slide 4
FKM - Replicasyon Modeli
APP
1
APP
2
APP
n
db1
db2
LB
APP
1
APP
2
APP
n
db1
db2
LB
POOL REPLICATION
BLOCK Device Replica Problemleri:
- Vms pool daki UUID lerinin farklı olması
- Volume pool daki UUID lerin farklı olması
- LB Aphora imaj UUID lerin farklı olması
- DB VM lerinin çok büyük olmaları
- DB lerde yoğun veri transferi
- Self Servis Network subnetlerin aynı olması
- VM network port larının aynı IP li olmalarını sağlamak
- VM lerin shut off olmaları
- Test problemleri
BÖLGE - 1
BÖLGE - 2

## Slide 5
FKM - Uygulama Bazlı Model
APP
1
APP
2
APP
n
db1
db2
LB
APP
1
APP
2
APP
n
db1
db2
LB
DB Sync (Cluster, replica)
Uygulama Bazlı Model :
- DB ler cluster, Replica ile sync
- FS verileri sync, rsync, dfs, vb
- Object Storage için POOL Replica
- Uygulama sunucuları uygulama klasorleri sync
- Networkler farklı VPN, IpSec VPN
- VM ler Power ON
- Tatbikat ve test
BÖLGE - 1
BÖLGE - 2
FS Sync
POOL REPLICATION

## Slide 6
FKM - Uygulama Bazlı Model Sorunları
Uygulama Bazlı Model Sorunları:
- FS Sync bozulması, Sync hassasiyetleri,
- DB Cluster hassasiyetleri
- Yedekli çalışan Routerlar
- Servis sağlayıcının yedekli alt yapı yansımaları
BÖLGE - 1
Proje -1
CONT01
NEUTRON
CONT02
NEUTRON
CONT03
NEUTRON
Proje -1
CONT01
NEUTRON
CONT02
NEUTRON
CONT03
NEUTRON
BÖLGE - 2

## Slide 7
FKM – DWDM ile Tek Subnet Uygulaması
DWDM ile Tek Subnet Uygulaması:
- Router olmadığı için 1 katman daha yalın
- DWDM üzerinden n adet VLAN taşınması
- Her bir VLAN ile bir Provider Network, bir proje
- Provider network ve Role Base Acces
- iki bölge kaynakları aktif/aktif kullanım
BÖLGE - 1
CONT01
NEUTRON
CONT02
NEUTRON
CONT03
NEUTRON
Bölge-1
LB
Bölge-2
LB
BÖLGE - 2
PROVIDER-1 (VLANx)
Subnet: 192.168.10.0/24
DHCP POOL: 192.168.10.10-126
PROVIDER-1 (VLANx)
Subnet: 192.168.10.0/24
DHCP POOL: 192.168.10.127-245
CONT01
NEUTRON
CONT02
NEUTRON
CONT03
NEUTRON
DWDM Fiber Optik
BÖLGE - 1
CONT01
NEUTRON
CONT02
NEUTRON
CONT03
NEUTRON
BÖLGE - 2
PROVIDER-1 (VLANx)
Subnet: 192.168.10.0/24
DHCP POOL: 192.168.10.10-126
PROVIDER-1 (VLANx)
Subnet: 192.168.10.0/24
DHCP POOL: 192.168.10.127-245
CONT01
NEUTRON
CONT02
NEUTRON
CONT03
NEUTRON
DWDM Fiber Optik
DB1
DB2
DB3
DB4
FS 1
FS 2
DB CLUSTER
DB CLUSTER VIP IP